## Slide 1: Sistemas de Controle I
Professora: Leslye Estefania Castro Eras

## Slide 2: Agenda
Apresentação do Plano de ensino da disciplina: Sistemas de Controle I.
Datas importantes e avaliação da disciplina.
Vídeo sobre Industria 4.0.
Definição e generalidades.
Componentes básicos de um sistema de controle.

## Slide 3: Definição e Generalidades
Processo: uma operação a ser controlada que evolui e progressiva e continuamente.
Sistemas: é a combinação de componentes que atuam em conjunto e realizam um certo objetivo.

## Slide 4: Definição e Generalidades
Distúrbios. Sinal que tende a afetar de modo adverso o valor da variável de saída de um sistema.
Controle com Retroação ou a malha fechada, em presença de distúrbios tende a reduzir a diferença entre o sinal de saída e o sinal de referência.
Controle sem retroação ou de malha aberta tem um processo previamente programado, assim por exemplo uma lavadora de roupa.

## Slide 5: Definição e Generalidades
Sistemas em laço aberto

## Slide 6: Definição e Generalidades
Sistemas em laço fechado

## Slide 7: Definição e Generalidades
A estabilidade em sistemas de malha fechada é mais complexa que em sistemas de malha aberta.
Os sistemas de malha fechada são vantajosos quanto se tem perturbações ou alterações imprevisíveis nos componentes do sistema.

## Slide 8: Definição e Generalidades
Os sistemas lineares são constituídos por equações diferenciais e algébricas lineares.
Os sistemas lineares obedecem os princípios da homogeneidade e da superposição.

## Slide 9: Definição e Generalidades
Todos os sistemas são não lineares, mas eles podem se comportar como lineares dentro de certos limites.

## Slide 10: Definição e Generalidades
Sistemas estáticos são sistemas que respondem instantaneamente à excitação aplicada, sendo que a resposta não depende das condições anteriores à aplicação da excitação (condições iniciais).
  Por exemplo, um circuito formado por um resistor de 1Ω que pode ser ligado a uma bateria de 1 V por meio de uma chave
Sistemas dinâmicos são sistemas que possuem memória, isto é, seu comportamento depende das condições iniciais. Nesse caso, o modelo matemático sempre inclui equações diferenciais.

## Slide 11: Componentes básicos de um sistema de controle
Os componentes de um sistema de controle são principalmente:
      Objetivos do controle (entradas )
      Componentes do sistema de controle
      Resultados (saídas ou variáveis controláveis)

## Slide 12: Diagramas de blocos
Representação gráfica de um sistema por um retângulo com as variáveis de entrada e de saídas indicadas por meio de setas.

## Slide 13: Diagramas de blocos
Elementos dos diagramas de blocos

## Slide 14: Diagramas de blocos
Exemplo de diagrama de blocos

## Slide 15: Diagramas de blocos
Refazer o exemplo:
Revisão dos diagramas de blocos dos alunos

## Slide 16: Transformada de Laplace
Uma de suas utilidades é facilitar a solução de equações diferenciais, transformando-as em equações algébricas.
Usando a transformada de Laplace é possível converter muitas das funções comuns, tas como senóides, funções senoidais amortecidas e exponencias, em funções algébricas no plano complexo.

## Slide 17: Transformada de Laplace
Definição
Onde:
Transformada de Laplace da função f(t)
Função de Laplace obtida

## Slide 18: Transformada de Laplace

## Slide 19: Tarefa
Tarefa 1