## Slide 1: Agenda
Modelagem no espaço de estados
Revisão

## Slide 2: Modelagem no espaço de estados
Estado: De um sistema dinâmico é o menor conjunto de variáveis, tais que o conhecimento dessas varáveis em t=t0 junto ao conhecimento de entrada t>=t0, determina completamente o comportamento do sistema para qualquer t >=t0
Variáveis de estado: x1,x2,x3,…xn
Vetor de estado: n variáveis de estado forman um vetor x com n componentes
Equações no espaço de estados: variáveis de entrada, variáveis de saída e variáveis de estado. Um sistema dinâmico deve ter elementos que memorizem (integradores) os valores de entrada para t>=t1.

## Slide 3: Modelagem no espaço de estados
O número de integradores existentes no sistemas determina o número de variáveis que definem completamente a dinâmica do sistema.

## Slide 4: Modelagem no espaço de estados
Equações de estado

## Slide 5: Modelagem no espaço de estados
Forma matricial

## Slide 6: Modelagem no espaço de estados
Sistema linear variante no tempo
A (t) matriz de estado
B (t) matriz de entrada
C (t) matriz de saída
D (t) matriz de transmissão direta

## Slide 7: Modelagem no espaço de estados
Representação do diagrama de blocos das equações de estado para um sistema linear variante no tempo

## Slide 8: Modelagem no espaço de estados
Sistema linear invariante no tempo
A (t) matriz de estado
B (t) matriz de entrada
C (t) matriz de saída
D (t) matriz de transmissão direta

## Slide 9: Modelagem no espaço de estados
Exemplo: Considere um sistema mecânico indicado na Fig.2.15. Admitimos que o sistema seja linear. A força externa u(t) é a entrada do sistema, e o deslocamento y(t) da massa é a saída. O deslocamento y(t) é medido a partir da posição de equilíbrio, na ausência da força externa. Este é um sistema de entrada e saída únicas.

## Slide 10: Modelagem no espaço de estados
As variáveis para descrever o movimento de translação são: aceleração, velocidade e deslocamento.
A equação que descreve a fig. 2.15 é:

## Slide 11: Modelagem no espaço de estados
Força na mola para uma deformação pequena
Fricção viscosa: Força de fricção

## Slide 12: Modelagem no espaço de estados
Equação geral:
Reorganizando:

## Slide 14
Duas variáveis de estado (Sistema de segunda ordem): deslocamento e velocidade:
Obtemos que:
Colocando em evidência :

## Slide 17: Exemplos de Redução de blocos
Redução de diagrama de blocos

## Slide 18: Exemplos de Redução de blocos
Redução de diagrama de blocos

## Slide 19: Exemplos
Obter a função de transferência
Simplificar o diagrama de blocos

## Slide 20: Exemplos
Obter a função de transferência
Simplificar o diagrama de blocos

## Slide 21: Exemplos